## Slide 1: M Ạ N G MÁY TÍNH
NHÓM 3

## Slide 2: OUR TEAM
LARANA COMPANY
TRẦN ANH TUẤN
ĐINH ĐĂNG THÁI
LÊ VĂN TRƯỜNG
LÊ THẾ DŨNG
NGUYỄN ANH TUẤN
ĐÀO XUÂN TRƯỜNG

## Slide 3: Mạng máy tính là gì ?
Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng.
LARANA COMPANY

## Slide 4: Phân loại mạng máy tính
01
PHÂN LOẠI THEO KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ
03
PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC MẠNG
02
PHÂN LOẠI THEO KỸ THUẬT CHUYỂN MẠNG
04
PHÂN LOẠI THEO HỆ ĐIỀU HÀNH
LARANA COMPANY

## Slide 5: Phân loại theo khoảng cách địa lý
Mạng LAN (Mạng nội bộ)
Mạng MAN (Mạng đô thị)
Mạng WAN (Mạng diện rộng)
Mạng GAN (Mạng toàn cầu)

## Slide 6: KHÁI NIỆM
Mạng GAN (Global Area Network) | 
Mạng WAN (Wide Area Network) - Mạng diện rộng: | 
Mạng MAN (Metropolitan Area Network) - Mạng thành phố: | 
Mạng LAN (Local Area Network) - Mạng cục bộ: | 
Mạng GAN thực hiện kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau tạo nên một hệ thống. Thông thường kết nối mạng này được thực hiện thông qua đường truyền mạng viễn thông và thông qua vệ tinh.
Mạng Internet là một mạng GAN
Mạng WAN kết nối diện rộng, kết nối các máy tính trong nội bộ giữa các quốc gia hay giữa các quốc gia trên một châu lục hoặc như mạng internet phục vụ các công ty lớn, ngành kinh tế có bán kính diện rộng lớn. Mạng máy tính này được kết nối thông qua đường truyền mạng viễn thông.
Mạng MAN kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lý một đô thị hoặc trung tâm kinh tế xã hội có bán kính hàng trăm Km. Số lượng máy có thể lên đến hàng nghìn. Đường truyền có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của viễn thông. Kết nối thông qua mạng truyền thông có tốc độ cao (từ 50-100 Mbit/s).
Đây là mạng cục bộ, thực hiện kết nối các máy tính trong cùng một khu vực với bán kính hẹp, thông thường khoảng vài trǎm mét. Kết nối thông qua truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp dẫn đồng trục thay cáp quang mạng. Mạng LAN thường sử dụng trong nội bộ cơ quan/tổ chức…Các mạng LAN có thể được kết nối với nhau tạo thành thành mạng WAN.

## Slide 7
TỔNG QUAN

## Slide 8: Phân loại mạng theo kỹ thuật chuyển mạch
01
MẠNG CHUYỂN MẠCH KÊNH
03
MẠCH CHUYỂN MẠCH GÓI
02
MẠNG CHUYỂN MẠCH THÔNG BÁO
04
MẠCH DỊCH VỤ TÍCH HỢP SỐ ISDN
LARANA COMPANY

## Slide 9: TỔNG QUAN
Objective 1
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
exercitation ullamco
nostrud laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur sed do
adipiscing elit, eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
exercitation
ullamco
nostrud laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Objective 1
Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetur sed do
adipiscing elit, eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
exercitation
ullamco
nostrud laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 | KHÁI NIỆM | ĐẶC ĐIỂM
MẠNG CHUYỂN MẠCH KÊNH | - Khi hai thực thể cần trao đổi thông tin với nhau, giữa chúng sẽ được thiết lập một kênh cố định và được duy trì cho tới khi một trong hai kênh ngắt liên lạc | Tốn thời gian để thiết lập kênh cố dịnh giữ hai thực thể Hiệu suất sử dụng đường truyền không cao
MẠNG CHUYỂN MẠCH THÔNG BÁO | - Khuôn dạng dữ liệu lưu chuyển trong mạng ở dạng thông báo | Hiệu suất sử dụng đường truyền cao Giảm tình trạng tác nghẽn Có thể điều khiển việc truyền thông tin Tăng hiệu suất sử dụng giải thông của mạng Chất lượng truyền phụ thuộc vào kích thước Mail
MẠCH CHUYỂN MẠCH GÓI | - Được chia nhỏ ra và có thể được chuyển tới đích bằng nhiều con đường khác | - Các gói được giới hạn kích thước tối đa sao cho các nút có thể xử lý toàn bộ gói trong bộ nhớ
MẠCH DỊCH VỤ TÍCH HỢP SỐ ISDN | - là công nghệ băng hẹp được sử dụng rộng rãi, cho phép truyền dữ liệu số hóa từ một hệ thống cuối (máy chủ) gia đình qua đường điện thoại ISDN tới một công ty điện thoại. | Là một mạng đa dịch vụ, thay thế nhiều mạng viễn thông khác nhau đang cùng tồn tại ISDN có hệ thống hiệu số 7 và các node chuyển mạng thông minh tương thích với mơ hình OSI

## Slide 10: Phân loại theo kiến trúc mạng
Hình trạng mạng (Network topology)
Giao thức mạng (Network protocol)

## Slide 11: - Hình trạng mạng: Cách kết nối các máy tính với nhau về mặt hình học mà ta gọi là tô pô của mạng.
KHÁI NIỆM
- Giao thức mạng: Tập hợp các quy ước truyền thông giữa các thực thể truyền thông mà ta gọi là giao thức (hay nghi thức) của mạng .

## Slide 12: Phân loại theo hệ điều hành mạng
Hệ điều hành mạng (NOS) là hệ điều hành máy tính (OS) được thiết kế chủ yếu để hỗ trợ các máy trạm, máy tính cá nhân và trong một số trường hợp, các thiết bị đầu cuối cũ hơn được kết nối trên mạng cục bộ (LAN). Phần mềm đằng sau NOS cho phép nhiều thiết bị trong mạng giao tiếp và chia sẻ tài nguyên với nhau .

## Slide 13: Có hai loại hệ điều hành mạng cơ bản:
LARANA COMPANY
HỆ ĐIỀU HÀNH NOS NGANG:
- Hệ điều hành mạng ngang hàng cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên mạng được lưu tại một vị trí mạng chung, có thể truy cập được.
HỆ ĐIỀU HÀNH NOS máy khách / máy chủ:
- Hệ điều hành mạng máy khách / máy chủ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên thông qua máy chủ.

## Slide 14: GIỚI THIỆU MẠNG INTERNET VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP INTERNET
Mạng Internet là gì : Mạng Internet là hệ thống thông tin toàn cầu gồm nhiều mạng máy tính liên kết với nhau, truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống cho phép người dùng truy cập công cộng miễn phí.
GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH:

## Slide 15: LỢI ÍCH CỦA INTERNET
GIÚP KẾT NỐI VỚI MỌI NGƯỜI,
LARANA COMPANY
01
CUNG CẤP KIẾN THỨC VÀ THÔNG TIN.
02
MUA BÁN VÀ KINH DOANH,
03
HỌC TẬP.
04
KIẾM TIỀN TỪ INTERNET.
05
LÀM CHO CUỘC SỐNG DỄ DÀNG HƠN.
06

## Slide 16: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH INTERNET
Element 1
20%
Element 2
20%
Element 3
20%
Element 4
20%
Element 5
20%
LARANA COMPANY
Mạng Internet ra đời từ những năm 1960 với tên gọi là ARPANET
Mạng Internet là hệ thống trao đổi thông tin do Paul Baran phát minh. Sau đó, ông kết hợp với Leonard Kleinrock và Donald Davies để hiện thực hóa ý tưởng của mình.

## Slide 17: CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
LARANA COMPANY
Dù thiết kế có sự thay đổi linh hoạt tùy theo từng thời điểm nhưng nhìn chung mạng Internet gồm ba thành phần chính. Đó là các máy tính, các thiết bị mạng đóng vai trò kết nối các máy tính với nhau và phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy.
Khi bạn truy cập vào một trang web, thiết bị của bạn sẽ gửi yêu cầu qua các dây cáp (cáp quang, dây đồng điện thoại, cáp TV) tới máy chủ.
Máy chủ là thiết bị lưu trữ các trang web và hoạt động giống như ổ cứng máy tính.
Khi yêu cầu đến, máy chủ sẽ truyền thông tin để thiết lập ISP và chịu trách nhiệm định tuyến yêu cầu này, tìm một miền tương tự như yêu cầu tìm kiếm gọi là DNS.
Sau đó, máy chủ truy xuất trang web, gửi dữ liệu được yêu cầu đến thiết bị của bạn một cách chính xác trong vài micro giây.

## Slide 18: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP INTERNET
Kết nối trực tiếp cố định
LARANA COMPANY
01
Kết nối trực tiếp không cố định
02
Kết nối gián tiếp không cố định
03
Kết nối không trực tuyến
04

## Slide 19: ĐẶC TRƯNG KIẾN TRÚC MẠNG CỤC BỘ (LAN)
Cấu trúc của mạng
Các phương thức truy nhập đường truyền vật lý
Chuẩn hóa mạng cục bộ
LARANA COMPANY

## Slide 20: Cấu trúc của mạng
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
40
30
20
10
0
LARANA COMPANY
MẠNG DẠNG HÌNH SAO ( STAR TOPOLOLY
MẠNG HÌNH TUYẾN (BUS TOPOLOGY)
MẠNG DẠNG VÒNG (RING TOPOLOGY)
MẠNG DẠNG KẾT HỢP

## Slide 21
TỔNG QUAN

## Slide 22: Các phương thức truy nhập đường truyền vật lý .
LARANA COMPANY
Giao thức CSMA/CD
- Giao thức CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) là một phương pháp nổi tiếng cùng với mạng Ethernet (IEEE 802.3).
Giao thức truyền thẻ bài (Token passing)
-Giao thức này được dùng trong các LAN có cấu trúc vòng sử dụng kỹ thuật chuyển thẻ bài (token) để cấp phát quyền truy nhập đường truyền tức là quyền được truyền dữ liệu đi.

## Slide 23: CHUẨN HÓA MẠNG CỤC BỘ
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
40
30
20
10
0
LARANA COMPANY
Vấn đề chuẩn hóa mạng và các tổ chức chuẩn hóa mạng.
Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X
Đặc tính và hoạt động của chuẩn mạng Ethernet , Fast enthernet

## Slide 24: - Các vấn đề chuẩn hóa mạng: + Khi thiết kế các giao thức mạng, các nhà thiết kế tự do lựa chọn kiến trúc cho riêng mình. Từ đó dẫn tới tình trạng không tương thích giữa các mạng máy tính với nhau. Vấn đề không tương thích đó làm trở ngại cho sự tương tác giữa những giao thức mạng khác nhau. Nhu cầu trao đổi thông tin càng lớn thúc đẩy việc xây dựng khung chuẩn về kiến trúc mạng để làm căn cứ cho các nhà thiết kế và chế tạo thiết bị mạng . + Ngoài mô hình OSI dùng cho việc chuẩn hóa các mạng nói chung, việc chuẩn hóa mạng cục bộ cũng đã được thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Do đặc trưng riêng, việc chuẩn hóa mạng cục bộ chỉ được thực hiện trên hai tầng thấp nhất, tương ứng với tầng vật lý và liên kết dữ liệu trong mô hình OSI.
VẤN ĐỀ CHUẨN HÓA MẠNG VÀ TỔ CHỨC CHUẨN HÓA MẠNG .

## Slide 25
CÁC TỔ CHỨC CHUẨN HÓA MẠNG
01
02
03
04
05
EIA (Electronic Industry Association)
TIA (Telecom Industry Association)
ISO International Standard Organization)
ANSI (American National Standard Institute)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

## Slide 26: Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X
LARANA COMPANY
01
02
03
IEEE 802.1 : (High Level Interface) : là chuẩn đặc tả kiến trúc mạng, kết nối giữa các mạng và việc quản trị mạng đối với mạng cục bộ. - IEEE 802.2 : Logical Link Control (LLC) : là chuẩn đặc tả tầng dịch vụ giao thức của mạng cục bộ. IEEE 802.3: (CSMA/CD) : là chuẩn đặc tả một mạng cục bộ dựa trên mạng Ethernet nổi tiếng của Digital, Intel và Xerox hợp tác xây dựng từ năm 1980. Các chuẩn qui định vật lý như 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-F. IEEE 802.5: (Token ring) : là chuẩn đặc tả mạng cục bộ với topo mạng dạng vòng (ring) dùng thẻ bài để điều việc truy nhập đường truyền. - IEEE 802.11: (Wireless LAN ) : là chuẩn đặc tả mạng cục bộ không dây (Wireless LAN) hiện đang được tiếp tục phát triển. | -

## Slide 27: ĐẶC TÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHUẨN MẠNG ETHERNET, FAST ENTHERNET.
 | ETHERNET | FAST ENTHERNET
ĐẶC TÍNH |  | 
HOẠT ĐỘNG |  | 
là một loạt các công nghệ mạng và hệ thống được sử dụng trong các mạng cục bộ (LAN), nơi các máy tính được kết nối trong một không gian vật lý chính.
Một tiêu chuẩn Ethernet để truyền dữ liệu 100 Mbps. Được xác định bởi đặc điểm kỹ thuật IEEE 802.3u, Fast Ethernet được sử dụng cho các đường trục của bộ phận, kết nối với máy chủ tốc độ cao và kết nối với máy trạm chạy phần mềm sử dụng nhiều băng thông như ứng dụng CAD hoặc đa phương tiện.
Cách hoạt động của Ethernet là qua việc truyền dữ liệu theo mô hình CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Điều này cho phép nhiều thiết bị mạng trên mạng đồng thời gửi và nhận dữ liệu, tránh
xung đột và xảy ra va chạm.
Fast Ethernet sử dụng cơ chế kiểm soát truy cập đa phương tiện Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) giống như các mạng Ethernet 10 Mbps truyền thống . Việc triển khai Fast Ethernet được gọi chung là công nghệ 100BaseT. Chúng thường được kết nối theo cấu trúc liên kết hình sao bằng cách sử dụng các bộ chuyển mạch và trung tâm Fast Ethernet đặc biệt. Fast Ethernet có thể được triển khai theo ba sơ đồ truyền dẫn hoặc tùy chọn cáp khác nhau: 100BASE-TX , 100BASE-FX, 100BASE-F4.

## Slide 28
THANKS FOR WATCHING